# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 建滔（佛冈）积层纸板有限公司新建1台5蒸吨的氢水醇基燃料 导热油炉建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 建滔（佛冈）积层纸板有限公司 |
| 法人代表 | 张国平 | 联系人 | 朱海燕 |
| 通讯地址 | 清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园内 |
| 联系电话 | 0763-4270188 | 传真 | / | 邮政编码 | 511600 |
| 建设地点 | 清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园内 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 热力生产和供应D4430 |
| 占地面积 (平方米) | 100 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 70 | 环保投资 (万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2017年5月 |
| 1、项目由来 建滔（佛冈）积层纸板有限公司（以下简称“公司”）位于清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园内，占地面积22000m2,主要从事半导体、元器件专用材料积层纸板，年产积层纸板1500万m2。 公司已于2004年委托广东省环境保护工程研究设计院编制了《建滔（佛冈）积 层纸板有限公司年产积层纸板1500万m2项目环境影响报告书》，于2004年6月30日通过了清远市环境保护局的审批（清环[2004]96号），详见附件3；并于2004年11月22日通过环保验收（清环验[2004]116号），详见附件4。 现由于原有锅炉使用了十多年生产能力有所下降，不能满足现状生产需求，拟新建1台5蒸吨的燃氢水醇基燃料导热油锅炉补充供热的不足。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类名录》等法律法规文件的要求，该项目须编写建设项目环境影响报告表，现公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，宁夏智诚安环技术咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设地点及四至环境现状 项目位于清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园内，拟用一间杂物房改为锅炉房，占地100m2，项目中心地理坐标为北纬23°51'40.1"，东经113°31'15.4"，地理位置图见附图1。 项目利用原有的杂物房作为新建锅炉房，锅炉房东面为压板车间，南面为仓库，西面为配电室，北面为绿化，详见附图3。 3、建设内容与规模 项目主要新建1台5蒸吨的导热油锅炉，作为原有锅炉生产能力不足的补充锅炉，公司经营范围、生产规模、生产设备、生产工艺、生产使用原辅材料、建设规模均不变。项目利用原有一间杂物房改为锅炉房，没有新增厂区占地面积和建筑面积。 4、能源消耗情况 项目拟新建的1台导热油锅炉将使用氢水醇基燃料作为燃料，氢水醇基燃料由清远市精旺环保设备有限公司供应，氢水醇基燃料用量为2880t/a。 “氢水醇基燃料”是以甲醇为主和乙醇混合加工而成的一种液体油状清洁燃料，属于醇基燃料的一种，属于轻油类。“氢水醇基燃料”燃烧程度充分、热转化率高，且排放物以二氧化碳和水为主，环保性强。该燃料适用于冶金、石化、建材、机械等各行业的加热炉、锅炉、窑炉、热处理炉，同时也适用于城市餐饮行业炉灶、中小锅炉。同时，“氢水醇基燃料”用普通金属或塑料容器即可实现常温常压下的储存、运输，安全性能高。在运输和使用的过程安全容易控制，溶解于水，用水即可扑灭。本项目氢水醇基燃料使用地上式储罐储存，贮存量为42.75t，储罐容积50m3。项目使用的氢水醇基燃料参数详见下表1-1，检验报告见附件。 表1-1 项目氢水醇基燃料成分表 检验项目 单位 检验结果 密度（35℃） g/cm3 0.7965 水分 % - 灰分 % - 弹热值 MJ/kg - 总热值 MJ/kg - 净热值 MJ/kg - 碳（空气干燥基）Cad % 50.55 氢（空气干燥基）Had % 11.99 氮（空气干燥基）Nad % 0.03 全硫（空气干燥基）St，ad % 0.06 氧（空气干燥基）Oad % 37.37 表1-2 项目氢水醇基燃料品质 检验项目 单位 检验数据 检验结果 外观 / 均匀半透明 合格 醇含量 % 70 符合标准 密度(20℃) g/cm3 0.855 符合标准 PH值 / 7.89 符合标准 低热值 MJ/kg 30.256 符合标准 稳定性（-20℃） / 不分层 合格 5、主要生产设备 项目拟新建一台5 t/h的燃氢水醇基燃料导热油锅炉，不增加其它设备。 表1-3 新建锅炉情况 名称 型号 额定蒸发量 燃料 导热油锅炉 YY(Q)/W-3500YQ 5t 氢水 表1-4 新建锅炉参数表 型号/参数 YY(Q)W-3500YQ 额定热功率(KW) 3500KW 供热方式 液相供热 导热油循环流量(m³/h) 2000m³/h 加热炉效率 热效率≥90% 炉体排烟温度(℃) 300 使用燃料 氢水醇基燃料 燃料耗量(kg/h) 400 引风机风量（m³/h） 6000 6、劳动定员 项目不新增员工，劳动时间不变。锅炉年运行时间300天，每天24小时，年运行7200小时。 7、公用工程 项目为拟新建一台5 t/h的燃氢水醇基燃料导热油锅炉，供水、供电等公用工程均依托原有项目。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 与本项目有关的原有污染情况主要是建滔（佛冈）积层纸板有限公司厂内生产过程产生的有机废气、锅炉烟气、生活污水、生产固废、生产噪声等。 |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 清远市位于珠江三角洲与粤北山区的结合部，是广东通往内陆市场的重要的经济走廊。其东邻韶关，南接广州、佛山，西连肇庆和广西壮族自治区，北界湖南，素有“三省通衢、北江要塞”之称。清远市区距广州约50km，距新白云国际机场约30km，在珠三角1小时生活圈内；距香港、澳门200km，约两小时左右的车程。京珠高速、广清高速、清连高速、京广铁路、武广铁路客运专线以及大小北江贯穿全境，形成航空、航运、铁路、公路等多层次、立体式的交通网络，使清远不仅区位十分优越，而且交通十分便利。 佛冈县位于广东省中部，珠江三角洲北缘，清城区西南角，北江一级支流潖江的中上游，东经113º18'—113º47'，北纬23º40—24º07'。东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清远市毗邻，西北与英德市相连。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 本项目位于清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园内，项目中心地理坐标为北纬23°51'40.1"，东经113°31'15.4"，详见附图一。 2、地形、地貌 清远市地势西北高、东南低，兼有平原、丘陵、山地和喀斯特地形的多样性地貌。北依青山绿水，南连沃野平川，是广东省重要的商品粮、用材林、水源林以及新兴蚕桑、水果、茶叶、甘蔗、烟草、反季节蔬菜生产基地，也是全国三大陶瓷原料产地之一。 佛冈全县地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，大多在海拔300米以下。全县地形呈东南—西北狭长槽状地形展布，局部为丘陵地形，海拔高程在100米左右；东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻，海拔高程为1218.6米；南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600—700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇；中部属中丘地区，约占总面积的41％，有水头、石角两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县的行政分划界线，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 3、地质 本区域的地质主要以印支期及燕山期中期岩浆活动形成的紫红、灰色花岗岩为主，地面表层为砂质、砾质粘性土（花岗岩残积土、全风化花岗岩）、基岩为强风化花岗岩，弱风化花岗岩、微风化花岗岩组成。区域内无明显断层及不良构造，处于稳定地带，土质为花岗岩风化而成的坚硬黄土，适合于工程建筑物的基础建设。项目建设区域为燕山期侵入体，岩性为中粗粒花岗岩，灰白色，中粗粒斑状结构，块状构造，未发现大的结构面组成的不稳定岩体，地质条件较好。 4、水文 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。潖江发源于佛冈县境内通天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向无潮汐河流，潖江是佛冈最大最长的河流，属北江一级支流。境内流经水头、石角、汤塘、龙山等镇，境外经清新区江口镇注入北江。潖江集雨面积1386平方公里，主河道长82公里，河段平均坡降为1.74‰。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98‰。潖江多年平均径流为1491mm，多年平均径流总量约17.81亿立方米。（不包括潖江二水的过境客水，约相当于年平均流量56.5m3/s），丰水年（P10%）的年径流量为23.87亿立方米，枯水年（P90%）的年径流量11.89亿立方米。潖江流域中，一级支流潖二水，集雨面积328平方公里，由从化鳌头、龙潭流入佛冈县龙山镇汇入潖江河。潖江流域面积占全县总面积的68%，其中耕地面积16.29万亩，占全县耕地面积的83.8%。 烟岭河又称小北江、是翁江支流的一部分（也是小北江的一部分），发源于佛冈县北部高岗镇境内的羊子山，向南流至陈屋转东南流，至迳头镇转东北流，至英德市白沙镇转西北流，最后于英德市东华镇狮子口汇入滃江。在佛冈县内的集水面积为361平方公里，河长32公里，河床平均比降为4‰。年径流量为4.152亿立方米，年平均流量13.2立方米/秒。根据调查，目前烟岭河的主要功能是农业灌溉和景观，迳头镇境内水力资源丰富,建有11座水电站,自然资源丰富。 5、气象气候 清远市位于广东省北部，气候温和，雨量充沛，冬天少见霜，不见雪，属于亚热带季风气候。年平均气温21.6℃，最高气温37.5℃（极端高温38.7℃），最低气温-0.6℃，全年无霜期达315天以上，年平均日照时数1400至1900小时。全年主导风为NE风，年频率达23.56%，次主导风为ENE风，年频率为12.35%。不利于大气扩散的静风和小风频率较高，分别达12.18%、11.9%。清远市区位于粤中暴雨带内，每年4-8月为雨季，年平均降雨量为2216毫米，年最大降雨量为3196毫米，日最大降雨量为640.6毫米，年平均相对湿度78%。 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温22.6℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 6、土壤 土地肥沃，一年四季可种作物，以种水稻、甘薯、花生为主。山地多，土层深厚，宜林、宜果。矿产资源主要有煤、石墨、铁、铅、锌、锡、金、石英石、钾长石、花岗岩、瓷土、稀有金属、以及优质矿泉水。石墨储量140万吨，为全省之冠，瓷土储量达300多万吨，花岗岩分布约占佛冈县全县面积的70％，除中部、南部及东北的小部分地区外，其余地区均分布花岗岩，沉积岩主要是碎屑岩及有机岩，分布较少，且不成片。变质岩主要分在黄花河上游久洞、水尾、芳田至表牛山顶及水头瑶洞、黄霜头等少数地带。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表2-1 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号 功能区类别 功能区分类及执行标准 1 水环境功能区 项目水环境功能区为潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）段，该地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 3 声环境功能区 项目所在地2区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景保护区 否 6 是否水库库区 否 7 是否城市污水集水范围 是

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会历史文化 佛冈县是清远市所辖的八个县、(市区）之一，地处广东省中部，珠江三角洲边缘，与广州从化、韶关新丰、清远英德和清远市清城区毗邻。2012年末，佛冈县辖高岗、迳头、水头、石角、汤塘、龙山6个镇，共6个乡级政区；设立78个村民委员会、12个居民委员会，共90个村（居）居民委员会；佛冈县户籍人口32.07万人，比上年减少0.74万人，下降2.3‰。 佛冈历代是兵家必争之地，两汉时分属南海郡中宿县、桂阳郡浈阳县；南北朝时，佛冈南部属浮护县、北部属浈阳县。隋唐时，属清远英德；清嘉庆十八年（1813年）设佛冈厅，民国初期改县，解放后曾先后归属韶关、广州、佛山管辖。佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。佛冈拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，以及大庙峡人文历史风景区。佛冈还有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。 迳头镇位于佛冈县东北部，是全省273个中心城镇之一，总面积178.77平方公里，其中，山地面积198684亩，耕地面积19074亩。下辖10个行政村和1个居委会，全镇总人口约3.1万人，其中，非农业人口约0.2万人。 明、清为英州府浈阳县大陂都，清嘉庆18年(1813)划属佛冈厅。位于县境东北部。文昌河发源于境内荆竹园。国道106线贯穿全镇。1949年设县第三区，辖高岗、烟岭等乡。1958年建跃进公社，1961年更名迳头公社，1983年设区，1987年撤区改乡，1994年建镇。 2、经济概况与产业规划 经济概况：2014年佛冈县地区生产总值93.1亿元，增长12%，增速位居全市前列；规模以上工业完成增加值38.9亿元，增长31.8%，增速居全市首位；地方一般公共预算收入9.1亿元,增长10%；固定资产投资33.2亿元,增长18.9%；社会消费品零售总额40.5亿元，增长8.5%；年末金融机构本外币存款余额107.2亿元，贷款余额58.3亿元,分别比年初增长11.5%、14.1%。城乡居民可支配收入14103.4元，增长10.6%。 产业规划：迳头镇2005～2025年总体规划，把迳头镇新镇区定位为佛冈县北部物资集散地和交通中心，全镇的政治、经济、文化中心，以发展现代工业、特色农业和生态观光旅游为主的“现代工业大镇、生态休闲名镇”。到2025年，城镇人口规模为13～14万人，镇区面积（含烟岭圩）为64平方公里。 落户本镇的外资项目有冉拓金属、双喜机械、盈泰纺织、顺亚纺织、佑丰印染等，内联项目金岭工业园已入驻企业有大山彩印、万兴玩具、斯多里徳诺机械、华劲汽配、南玻新材料等。按照“项目向园区集中,产业成集群发展”思路，迳头镇积极走产业集聚道路，加快推进工业园区化进程，鼓励企业加大技术改造投入，提升装备技术水平，向“专、精、特、新”方向发展,努力打造特色鲜明、资源功能互补的工业园群体；根据园区产业定位，科学划分镇区四大工业园，推进城北工业园、金岭工业纳入县工业园区——顺德北滘(佛冈)产业转移工业园的C区和D区统一规划,进一步完善园区基础设施建设，加快罗岗坪工业园、井冈工业园的建设工作，促进企业集群化发展。 3、交通、运输 佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。京珠高速公路贯穿4个镇(全长54公里)，在县境内设3个互通口，全县公路通车里程622.4公里，每百平方公里的公路密度为47.8公里，实现村村通公路。 2014年，国道106线县城北段路面改造工程顺利推进，京港澳高速汤塘出入口至县城段13公里文明示范路建设全面完成；省道354线、252线相关路段路面改造工程快速推进；青松东路建设有效推进，已完成悦生明珠路口至文明路地段的贯通平整工作，并安装了路灯，解决了当地群众和师生走路难问题。 4、教育、医疗 2014年，全国义务教育发展基本均衡，现已接受了国家教育督导检查组的认定；全县完全小学以上学校实现“校校通”、“班班通”，教育信息化建设工作获教育部充分肯定；高考各类上线人数均取得历史新高，重点本科上线人数同比增长56.5%。进一步完善公共文体服务体系建设，构建县、镇、村（社区）三级文化体育设施网络，成为全市唯一的宣传文化公共服务均等化试点县。 2014年，全县实现11项基本公共卫生服务项目全覆盖，建成县“120”急救指挥调度中心，完成19所行政村卫生站标准化建设，县中医院通过二级甲等中医医院复评；将县人民医院、县妇幼保健院、县慢性病防治医院组建成立县人民医院集团，委托市人民医院进行经营管理；严格落实县级公立医院医疗服务价格调整方案，全面实施药品零差率销售；深入推进平价医疗服务，县人民医院和中医院各增加一间平价诊室；各镇卫生院设立公共卫生服务科室。 迳头镇共有两间公立卫生医疗机构，即迳头医院和烟岭卫生院，镇内共有25间卫生站。该镇参加合作医疗人数29151人，覆盖率达98.08%。 5、文化旅游 佛冈有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。清置佛冈厅，1914年设县。据《嘉庆一统志》：“观音山东厅北三十里，……高出诸山，石室虚敞，中有天成佛像。”佛冈县得名于观音山，因山岗上有佛，故名。还有王山寺、崔清献公祠、东坑祠、上岳古民居历史文物等。 佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。境内有观音山拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，石联风景区、黄山址风景区、羊角山风景区、大庙峡人文历史风景区。以及三爰亭、龙潭山庄、金龟泉度假村、森波拉旅游度假村、聚龙湾温泉度假村等自然生态奇观，犹如人间仙境，是生态旅游、疗养、休闲、娱乐的理想地方。 项目现场范围内未发现有受国家和地方保护的历史文物、文化遗址。 6、水源、文物保护 根据调查，评价区域范围内无水源保护区、风景游览区、名胜古迹以及重要政治文化设施等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划的函》(清环函[2011]317号)，该区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本环评以现场监测的方式对空气环境质量现状情况进行调查了解，环评单位委托东莞市华溯检测技术有限公司对该区域进行环境质量现状监测。根据项目情况，本评价报告在评价区域内设2个监测点（A1冈田村和A2吉田村）进行了空气现状质量监测（监测报告数据及监测布点图，详见附件6），监测时间为2016年10月25日至2016年10月31日，监测统计结果，详见表3-1。 表3-1 环境空气监测数据统计及分析结果 单位：μg/m3 监测因子 取值时间 项目 A1冈田村 A2吉田村 评价标准限值 SO2 小时均值浓度 范围 27～29 10～14 500 超标率% 0 0 NO2 小时均值浓度 范围 21～47 25～38 200 超标率% 0 0 PM10 日均值浓度范围 40～48 55～39 150 超标率% 0 0 从监测结果可知，各监测点的监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 根据《广东省水环境功能区划粤环》（〔2011〕14号），项目所在水域为潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）段，该段水功能现状属于综合用水，水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价的地表水环境质量现状监测因子委托东莞市华溯检测技术有限公司开展监测，监测断面为W1项目所在地上游100m（监测报告数据及监测布点图，详见附件6），监测时间为2016年10月25日-2016年10月27日，监测结果如下： 表3-2 潖江水质监测结果统计与评价表 （单位：mg/L， pH值除外） 采样时间 监测项目 10月25日 10月26日 10月27日 标准 pH值 W1监测点 6.84 6.82 6.85 6-9 CODCr W1监测点 19 18 17 20 BOD5 W1监测点 3.9 3.6 3.8 4 氨氮 W1监测点 0.821 0.817 0.775 1 总磷 W1监测点 0.09 0.10 0.08 0.2 LAS W1监测点 0.07 0.05 0.06 0.2 从监测结果可知，潖江评价河段各监测断面所测指标均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，说明该河段水环境质量良好。 3、声环境质量现状 项目所在地属于2类声环境功能区，项目边界噪声执行2类标准，为了解项目所在地的声环境质量现状，在项目东、南、西、北面各边界各布设噪声监测点位1个，共4个监测点位（监测报告数据及监测布点图，详见附件6）。监测委托东莞市华溯检测技术有限公司开展监测，监测时间为2016年10月25日-2016年10月26日，监测结果如下表： 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 10月25日 10月26日 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目边界东侧 58.5 46.2 59.6 47.5 N2 项目边界南侧 56.3 45.8 56.9 46.7 N3 项目边界西侧 59.5 47.5 59.8 48.6 N4 项目边界北侧 58.7 49.2 59.3 49.8 标准值（2类） 60 50 60 50 从监测结果可知，项目周边声环境质量现状符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境 保护评价范围大气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护评价区水体潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）段水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 保护评价范围内环境声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、主要敏感点保护目标 项目周边主要环境敏感点列于下表，其详细分布见附图4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 与项目相对位置 规模 保护级别 1 佛冈县石角中学 N，700m 约3000人 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 佛冈县第三小学 N，600m 约1500人 3 王文园 N，500m 约200人 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 4 冈田村 EN，400m 约300人 5 佛冈村 E，300m 约300人 6 潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）段 W，100m 小河 水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 备注：以上距离为项目锅炉房边界至敏感点的距离。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 表4-1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（摘录） 污染物项目 平均时间 二级标准浓度限值 单位 SO2 1小时平均 ≤ 500 μg/m3 NO2 ≤200 PM10 24小时评价 ≤ 150 2、项目所在地水体潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）段水环境功能区划类别为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，单位：mg/L（除pH外）； 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录） 污染物项目 pH CODcr BOD5 NH3-N LAS 总磷 Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4.0 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.2 3、项目所在区域的声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即白昼≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、根据《关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函》（环函[2015]319号），项目锅炉废气中SO2、NOx和烟尘参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉排放标准，即SO2≤200mg/m3、NOx≤250mg/m3、烟尘≤30mg/m3； 2、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即白昼≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目情况，主要新建一台5蒸吨的导热油炉，项目建议排放总量为： SO2：3.28t/a；NOx：10.57t/a；烟尘0.75t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 生产工艺流程： 项目拟建锅炉供热工艺流程图及排污节点如下： 图1 项目锅炉供热工艺流程图 拟建项目主要产污环节为： 废气：锅炉燃料燃烧产生的废气； 噪声：锅炉、风机运行时产生的噪声。 主要污染工序： 一、施工期 项目新建一台5t/h燃氢水醇基燃料导热油锅炉，利用原有一间杂物房改为锅炉房，不涉及土建工程，只涉及锅炉及配套设备的安装，施工期较短，环境影响很小，故本评价不对施工期进行评价。 二、营运期 1、大气污染源及污染源强分析 (1) 锅炉燃烧废气 项目新建一台5t/h燃氢水醇基燃料导热油锅炉，氢水醇基燃料使用量为2880t/a，该锅炉每天运行24小时，运行天数为300天。根据氢水醇基燃料成分的检验报告，氢水醇基燃料的含硫率为0.06%，项目使用氢水醇基燃料具体成分见下表1-1。本项目燃氢水醇基燃料导热油锅炉产生的主要污染物为SO2、NOX、烟尘。氢水醇基燃料属于轻油，根据《工业源产排污系数手册》（2010年修订）下册中P696页的工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中的轻油-室燃炉产生产污系数，工业废气量17804.03Nm³/t-原料，二氧化硫19S①kg/t-原料，烟尘0.26kg/t-原料，氮氧化物（3.67kg/t-原料）计算废气污染物的产生量。项目使用燃料属于清洁能源，产生污染物可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉排放标准限值，因此锅炉废气直接经由风机引至15m高烟囱排放，燃烧废气污染物产排情况见表5-1。 表5-1 项目锅炉废气产排情况 燃料 废气量（m3/a） 废气量（m3/h） 污染物 产生浓度 （mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 氢水醇 基燃料 5127.5606万 7122 SO2 64.0 3.28 64.0 3.28 NOX 206.1 10.57 206.1 10.57 烟尘 14.6 0.75 14.6 0.75 备注：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，S为原料的含硫量，本项目燃料中含硫量(S%)为0.06%，则S=0.06。 2、水污染源及污染源强分析 项目不需用水，不产排废水。 3、噪声污染源及污染源强分析 项目噪声主要来自锅炉运行期间锅炉、风机设备产生噪声，其噪声强度约为70～90dB(A)。 4、固体废物污染源及污染源强分析 项目新建锅炉使用氢水醇基燃料作为锅炉燃料，氢水醇基燃料为氢油，根据检测报告（附件7）是没有灰分的，燃料燃烧完全，无固体废物产生。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃料废气 | SO2 | 64.0mg/m3 | 3.28t/a | 64.0mg/m3 | 3.28t/a |
|  |  | NOX | 206.1mg/m3 | 10.57t/a | 206.1mg/m3 | 10.57t/a |
|  |  | 烟尘 | 14.6mg/m3 | 0.75t/a | 14.6mg/m3 | 0.75t/a |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 主要来源于锅炉运转产生的噪声，对噪声源进行防振隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目拟新建一台5t/h燃氢水醇基燃料导热油锅炉，利用原有一间杂物房改为锅炉房，不涉及土建工程，只涉及锅炉及配套设备的安装，施工期较短，环境影响很小，故本评价不对施工期进行评价。 营运期环境影响分析： 1、废气影响分析 (1) 锅炉燃料废气 项目锅炉燃氢水醇基燃料产生的大气污染物主要为SO2、NOX、烟尘，项目废气产生量为8750m3/a。本项目采用清洁能源氢水醇基燃料作为锅炉燃料，锅炉废气中SO2、NOX、烟尘的排放浓度均可达标，项目锅炉废气直接由风机引至15米烟囱排放，对周边大气环境影响较小。 氢水醇基燃料属于低热值液体燃料，根据《关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函》（环函[2015]319号），项目锅炉废气中SO2、NOx和烟尘参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉排放标准，因为本项目属于新建锅炉，即SO2≤200mg/m3、NOx≤250mg/m3、烟尘≤30mg/m3。因此，本项目排放的锅炉废气对周围环境影响不大。 2、废水影响分析 项目无废水产生和排放，对水环境无影响。 3、噪声影响分析 项目噪声主要来自锅炉、风机运行期间产生噪声，其噪声强度约为70～90dB(A)。 4、固体废物影响分析 项目使用氢水醇基燃料作为锅炉燃料，燃料燃烧完全，无固体废物产生，无固废影响。 环境风险分析 根据国家环保总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理防的通知》（环发[2012]98号），本项目氢水醇基燃料使用外购地上式储罐储存，贮存量为42.75t，储罐容积50m3 ，须对其进行环境风险评价。 （1）物质性质分析 本项目储罐储存的是氢水醇基燃料，下面就对该物品进行相关分析。氢水醇基燃料的理化性质和危险特性见下表。 表7-1 氢水醇基燃料的理化性质和危险特性 标 识 中文名： 氢水醇基燃料 英文名： qinshuiranliao 分子式： CH3OH、CH3CH2OH等混合 分子量： 32.04 CAS号： CN103265981A UN编号： 1230 危险货物编号： 32058 理 化 性 质 外观与性状： 无色澄清液体;浅黄；棕色 主要用途： 主要用于工业锅炉。 熔点： -93.8℃ 沸点： 64.5℃ 相对密度(水=1)： 0.79 相对密度(空气=1): 0.83 溶解性： 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 临界温度(℃)： 240 临界压力(MPa)： 7.95 燃烧热(kj/mol)： 727.0 燃 烧 爆 炸 危 险 性 避免接触的条件： 明火 燃烧性： 易燃 建规火险分级： 甲 闪点(℃)： 16℃闭杯；20℃开杯 自燃温度(℃)： 460 爆炸下限(V%)： 5.5 爆炸上限(V%)： 50 燃烧(分解)产物： 二氧化碳 、水 稳定性： 稳定 聚合危害： 不能出现 危险特性： 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)：0 禁忌物： 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 灭火方法： 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 包装与储运 危险性类别： 第3．2类 中闪点易燃液体 危险货物包装标志： 7；40 包装类别： Ⅱ 储运注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 ERG指南：131 ERG指南分类：易燃液体—有毒的 毒性危害 接触限值： 中国MAC：50mg／m3 苏联MAC：5mg／m3 美国TWA，OSHA 200ppm，262mg／m3；ACGIH 200ppm，262mg／m3 [皮] 美国STEL：ACGIH 250ppm，328mg／m3 [皮] 侵入途径： 吸入 食入 经皮吸收 毒性： LD50：5628mg／kg(大鼠经口)；15800mg／kg(兔经皮) LC50：64000ppm 4小时(大鼠吸入) 健康危害： 属Ⅲ级危害(中度危害)毒物。对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。 慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。IDLH：6000ppm；嗅阈：141ppm；OSHA：表Z—1空气朽染物；NIOSH标准文件：NIOSH 76～148；健康危害(蓝色)：1 急 救 皮肤接触： 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 食入： 误服者用白酒（CH3CH2OH可以使CH3OH代谢）。就医。 防 护 措 施 工程控制： 生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA 2000ppm：供气式呼吸器。 5000ppm：连续供气式呼吸器。 6000ppm：面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：自携式逃生呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 防护服： 穿相应的防护服。 手防护： 戴防护手套。 其他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 泄漏处置： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息： 生态学上，估计甲醇对水生物有低毒性。甲醇对水生物的半致死浓度预计大于1mg/L。甲醇不大会在水生物中蓄积而持久存在下去。甲醇可从水中蒸发，在空气中反应生成甲醛，造成空气 污染。可与大气中的其他化学物反应或被雨水淋洗。甲醇易被土良和地面水中的微生物降解。 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ) 2270kg。 EPA有害废物代码：U154。 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。 资源保护和回收法：通用的处理标准 废水5.6mg／L；非液体废物0.75mg／L。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2270kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R 最低应报告浓度1.0 （2）物质危险性分析 根据《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》中物质危险性判别标准，对本项目涉及的有关物质进行风险识别，本项目氢水醇基燃料为H3OH、CH3CH2OH等混合，风险识别结果见下表。 表7-2 物质危险性标准表 类别 危险性分类及说明 临界量(T) 液体 CH3OH 500 CH3CH2OH 500 表7-3 物质危险性识别结果 物质识别 LD50 沸点 闪点 爆炸 识别结果 氢水醇基燃料 5628mg／kg(大鼠经口)；15800mg／kg(兔经皮) 64.5℃ 16℃闭杯；20℃开杯 遇明火、高热能引起燃烧爆炸 本燃料为CH3OH、CH3CH2OH等混合低于一般毒性物质属易燃物质，对应临界量500 (T) （3）重大危险源辩识 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）的有关规定，列入危险源的为氢水醇基燃料（CH3OH和CH3CH2OH等混合），根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn ≥1； 式中q1、q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量t。 拟建项目重大危险源识别见下表： 表7-4 重大危险源识别一览表 危险物质 贮存量（t） 临界量（t） 是否属重大危险源 q/Q 值 氢水醇基燃料 42.75 500 否 0.0474 根据上表可知，本项目涉及物料不构成重大危险源。 （4）主要风险场所识别 氢水醇基燃料储罐的所在位置是最容易发生事故的场所，如氢水醇基燃料泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （5）风险事故的源项分析和影响分析 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本储罐主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。按环评技术导则要求，本环评重点针对风险事故对环境的影响进行分析。 储罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①氢水醇基燃料泄漏或氢水醇基燃料蒸发；②有足够的空气助燃；③氢水醇基燃料必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 氢水醇基燃料储罐可能发生溢出的原因如下：①储罐计量仪表失灵，致使氢水醇基燃料罐输出过程中灌满溢出；②在为储罐加燃料过程中，由于存在气障气阻，致使氢水醇基燃料溢出；③在使用过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使氢水醇基燃料溢出。储罐可能发生泄漏的原因如下：①输送氢水醇基燃料管道腐蚀致使氢水醇基燃料泄漏；②由于施工而破坏输送管道；③在收发氢水醇基燃料过程中，由于操作失误，致使氢水醇基燃料泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，其后果十分严重。这类事故应注意做好厂区防火、防静电等措施，并严格执行安全管理的要求，尽量降低事故发生的可能性。第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，但通过及时的应急处置能有效降低事故影响。 本项目厂区内的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。但为了最大程度上保证项目内部人员、顾客及周边人群的人身安全,必须采取有效风险防范措施并制定应急求援预案，降低风险的发生概率、降低事故发生后的影响。此外，本项目各输送管道与储罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，氢水醇基燃料发生溢出、泄露的几率也很小。 （6）风险防范措施 项目设置相应规模的硬底化事故应急池，收集火灾、泄漏事故产生的废水；此外当发生储罐泄漏事故时，泄漏氢水醇基燃料应通过事故应急池收集，防止外流场外对周边环境造成较大影响。 （7）事故应急预案 项目建设必然存在潜在的危险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，因此需要制定应急措施。 1）应急组织及岗位责任制 ①总指挥 设立一人为总指挥。 职责：负责指挥和协调各小组的事故救援工作，在消防队到来时协助消防指挥官的指挥扑救工作。 ②应急行动组 由三人组成。 职责：如环保治理措施发生失效事故立即进行处理。 ③报警联络及疏散警戒组 由两人组成。职责：第一时间报警并立即引导厂内人员向出入口安全疏散；在事故周围形成警戒范围，禁止无关人员和群众进入或围观。 2）工程项目应急措施 项目运行应进行科学规划，平面布置合理，并制定和落实安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。 一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 3）社会救援应急措施 根据国家有关规定要求，通过对污染事故的风险评价，建设单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施办法和突发性事故应急处理办法。应急计划分为锅炉房、厂区和地区三级。 4）应急预案 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-5 突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、污水处理设施区、仓储区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防氢水醇基燃料外溢、扩散； 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 （8）风险评价结论 综上所述，对于本项目，可能产生的环境风险事故主要是由于氢水醇基燃料在装载、储存和输送过程中可能发生泄露、溢出、火灾、爆炸等，如果发生环境风险事故，受影响的主要为锅炉房工作人员和项目内部人员。项目应完善的防渗漏、 防火、防静电措施，同时正确采取相应的安全措施和完善事故应急预案，环境风险事故的发生概率较小。同时，项目氢水醇基燃料储罐拟设为50m3地上式储罐，须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）做好相关对应防范措施和储罐的规划设计工作。在建设单位切实落实好本报告中提及的风险防范措施以及加强日常管理的前提下，项目环境风险属可接受水平。 6、建项目环境保护“三同时”验收 项目自试运行之日起三个月内应向审批该项目的环境保护行政主管部门申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。本项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见下表： 表7-6 建设项目“三同时”竣工环境保护验收内容 序号 环境工程类别 验收内容 验收要求 监测 位置 1 废气治理设施 锅炉废气烟囱 处理设施：“直接引至15m烟囱排放” 监测项目：烟尘、二氧化硫和氮氧化物 执行标准：项目锅炉废气中SO2、NOx和烟尘参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃油锅炉排放标准，即SO2≤200mg/m3、NOx≤250mg/m3、烟尘≤30mg/m3； 烟囱监测口

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃料废气 | SO2 NOX 烟尘 | 直接引至15m高烟囱排放 | SO2、NOx和烟尘可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃油锅炉排放标准 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 主要来源于锅炉、风机使用运转产生的噪声，对噪声源进行防振隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果 加强“三废”治理，同时充分利用空地绿化、种植花草等，则既可美化环境，又可起到除尘降噪的作用。 |

# 九、结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 项目拟新建一台5t/h燃氢水醇基燃料导热油锅炉。公司经营范围、原材料、生产工艺、生产规模等均不变，不增加新员工。项目利用原有一间杂物房改为锅炉房，没有新增厂区占地面积和建筑面积。项目总投资70万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资的7%。 2、环境质量现状结论 (1) 监测结果表明，项目评价区域内的空气环境污染物SO2、NO2、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设项目评价区域内的空气环境质量良好。 (2) 监测结果表明，潖江（湖滨至北江与浰江交汇处）主要水质指标pH、CODCr、BOD5、氨氮、LAS等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，这说明本项目附近地表水潖江河水质良好。 (3) 监测结果表明，项目厂界监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）的要求这表明项目所在地声环境质量良好。 3、施工期环境影响分析结论 (1)施工期对环境影响分析结论 项目拟新建一台5t/h燃氢水醇基燃料导热油锅炉，利用原有一间杂物房改为锅炉房，不涉及土建工程，只涉及锅炉及配套设备的安装，施工期较短，环境影响很小。 4、运营期环境影响分析结论 （1）废气 项目拟新建锅炉采用氢水醇基燃料清洁能源作为锅炉燃料，废气中污染物SO2、NOx和烟尘的排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃油锅炉排放标准要求，项目锅炉废气直接通过15m烟囱高空排放，对周围环境影响不大。 （2）废水 项目无废水排放，不会对周围地表水环境造成影响。 （3）噪声 对噪声源进行防振、隔音、消声处理，正常情况厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响不大。 （4）固废 固体废弃物：项目使用氢水醇基燃料作为锅炉燃料，无固体废物产生，对周边环境无影响。 5、环境风险影响分析结论 在切实完善的防渗漏、 防火、防静电等措施，设置相应规模的事故应急池、消防废水池、储罐防火堤等；同时正确采取相应的安全措施和完善事故应急预案，本项目环境风险事故的发生概率较小，在落实本报告中提及的相关防范措施及建设单位加强日常管理的前提下，环境风险属可接受水平。 二、建议 (1) 严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。 (2) 做好噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标。 (3) 绿化厂区，一方面可以美化环境，另一方面也可以起到一定的降噪。 三、综合结论 拟建项目位于清远市佛冈县石角镇城南工业区建滔工业园建滔（佛冈）积层纸板有限公司内。综合分析，该项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，通过加强环境管理和严格采取相应的污染防治措施，可实现达标排污，并满足地方排污总量控制要求；该项目在严格遵守“三同时”等环保制度、严格落实本报告提出的各项环保措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境不利影响降低到允许范围内，并可获得良好的经济效益和社会效益。据此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目四至图及所在厂区内相对位置图 附图3项目周边环境现状图 附图4 项目周边敏感点分布图 附件： 附件1 建设单位营业执照 附件2 法人代表身份证 附件3 原有项目环评批复 附件4 原有项目环保验收意见 附件5 本项目环境现状监测报告（大气、地表水、噪声） 附件6 氢水醇基燃料检验报告 附件7 氢水醇基燃料油品检验报告 附件8 项目委托书 附件9 项目承诺书 附件10 建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价；2．水环境影响专项评价；3．生态影响专项评价；4．声影响专项评价；5．土壤影响专项评价。6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

氢水醇基燃料

锅炉

风机

热能

废气

烟囱高空排放

噪声

噪声